## Slide 1
Chapter 13. NERACA MAKROSKOPIK pada
SISTEM NON-ISOTERMAL
(1). Neraca Energi Makroskopik

## Slide 2
(2). Neraca Energi Mekanik (pers. Bernoulli)

## Slide 3
Aplikasi Neraca Makroskopik
pada Sistem Steady-State
Contoh 15.4-1. Pendinginan gas ideal
2
1
10 ft
Udara: T = 300 oF
P = 30 psia
v = 100 ft/det
Udara: T = 0 oF
P = 15 psia
v = ? ft/det
Pendingin
Diketahui :
Laju alir massa udara (w) = 200 lb/jam
… (13-7)
Asumsi:
- aliran turbulen, dan
- gas ideal
Ditanya:
- kecepatan udara keluar HE, v2
- Laju pemindahan panas, Q

## Slide 4
Jawaban:

## Slide 6
Aplikasi Neraca Makroskopik
pada Sistem Unsteady-State
Contoh 15.5-1. Pemanasan air pd tangki
Diketahui:
- Volum tangki (Vo) = 1000 cuft.
- Coil: pipa dg OD=1” yg disusun
melingkar sebanyak 10 buah
dg diameter 4’.
- Uo = 100 Btu/(j.ft2.oF)
- Pada saat t=0, tangki kosong
Air
T1=20 oC
w=20 lb/men
Steam
Ts=105oC
Kondensat
4’
Pertanyaan:
(a). Berapa T air dlm tangki saat tangki penuh ?
(b). Berapa waktu yg diperlukan untuk memanaskan
air hingga 80oC, jika pada saat tangki penuh
aliran air masuk dihentikan.
Asumsi: a). Ts dlm coil konstan
b).  dan Cp  f(T)
c). Incompressible  Cp=Cv
d). Pengadukan sempurna  T uniform
e). Koefisien perpindahan panas  f(posisi,t)
f). Dinding tangki adiabatik.

## Slide 7
Jawaban pertanyaan (a):

## Slide 10
Jawaban pertanyaan (b):
Pada saat tangki penuh, aliran air masuk dihentikan  pers (13-11) menjadi:
Diketahui:
To = 76 oC
Vo = 1000 cuft
Ts = 105 oC
(Uo.Ao)/(w.Cp) = 2,74
 = 62,4 lbm/cuft
w = 20 lb/men = 1200 lb/jam
Uo.Ao/Cp = 2,74 x 1200
    = 3288 lb/jam
Dari pers. di atas, maka diperoleh :
t = 2,82 jam = 169 menit (waktu utk menaikkan T dari 76 ke 80 oC)
Waktu utk menaikkan T dari 20 ke 76 oC (dari tangki kosong hingga penuh) :
t = .Vo/w = 52 jam = 3120 menit.
Jadi ttotal = 52 + 2,82 = 54,82 jam = 3289 menit.