## Slide 1: Ch. 14. NERACA MAKROSKOPIK PADA SISTEM MULTI-KOMPONEN
Feed (lbmol/jam):
SO2 = 7,80
O2 = 10,80
N2 = 81,40
T1 = 440 o C
P1 = 1,05 atm
Converter
P2 = 1,00 atm
T2 = ………?
Pendingin
Q = …… ?
Reaksi:
SO2 + ½ O2  SO3
Data Kesetimbangan:
T1 oK | 600 700 800 900
Kp, atm-0,5 | 9500 880 69,5 9,8
Contoh 22.5-1. Neraca Energi pd Converter SO2
2
1
Tabel 1. Kp = f(T)
SOAL :
Untuk mendapatkan konversi (X) = 95 %, berapa panas (Q) yang harus dipindahkan dari konverter ? Asumsikan bahwa gas keluar konverter mendekati kondisi setimbang.

## Slide 2
JAWAB :
Gunakan Neraca Massa dan data kesetimbangan untuk mencari T2
Gunakan Neraca energi untuk mencari Q.
(1). Dari Persamaan 22.1-3 (Bird)
Wi2 = Wi1 + Ri,total ……………………………………………..(14-2)
Dari Korelasi stoikiometri :
RSo2,tot = - RSO3,tot …. ….……………………… (14-3)
RO2,tot = ½ RSO2,tot
Laju alir molar yang melalui titik (2)
W2,SO2 = 7.80 - (0.95).(7.80) = 0.38 lbmol/jam
W2,SO3 = 0 + (0.95).(7.80) = 7.42 lbmol/jam
W2,O2 = 10.8 - ½ (0.95). (7.80) = 7.09 lbmol/jam
W2,N2 = W1,N2 = 81.40 lbmol/jam
Total = W2 = 96.29 lbmol/jam

## Slide 3
Dari persamaan (14-1) maka Kp dapat dievaluasi sebagai berikut :
Dari Tabel 1 (Kp =f(t)) diperoleh bahwa Kp = 72 atm-1 terletak pada T 510 o C
(2). Jika energi kinetik dan potensial diabaikan maka neraca energi dari persamaan 22.3-1 dapat ditulis sebagai berikut :
Entalpi pembentukan satandar komponen-i pada temperatur ref. T0
Komponen | Hio pada 25 oC (cal/gmol) | (Cpi)vg dari 25oC (cal/gmoloC) |  | (WiHi)1 (btu/jam) | (WiHi)2 (btu/jam)
 |  | 440oC | 510oC |  | 
SO2 SO3 O2 N2 | -70960 -94450 0 0 | 11.05 - 7.45 7.12 | 11.24 15.87 7.53 7.17 | -931900 0 60100 433000 | -44800 -1158700 -46600 -509500
 |  |  |  | -438800 | -647400
Tabel 2.

## Slide 4
Dari Tabel 2 dan persamaan (14-4) maka diperoleh :
-Q = - 438800- (-647400)
= 208600 btu/jam
Contoh 22.5-2. Menentukan Tinggi kolom isian (absorber)
Gas A yang dapat larut dalam solven L ingin dipisahkan dari campuran gas lain yang tidak larut dalam cairan solven L
Liquid in
WL= solute-free liquid rate
XA1 =mole ratio of solute
Gas out
WG= solute-free gas rate
YA1 = mol ratio of solute
Z
z
dz
WL
XA2
Liquid out
WG
YA2
Gas in
1
2
Notes: Liquid in
WL= solute free liquid rate
XA1 =mole ratio of solute
Gas out
WG= solut free gas rate
YA1 = mol ratio of solute
Gas A yang larut dalam solven L ingin dipisahkan dari campuran gas lain
Yang tidak larut dalam cairan solven L

## Slide 5
a). Neraca massa makroskopik overall
Dari persamaan 22.1-3 (Bird) dapat dituliskan (untuk solute A) sebgai berikut :
(Liquid stream )  WAl2 - WAl1 = WAl(m) …………………………. (14-6)
(Gas stream )………  WAg2 - WAg1 = WAg (m) ………………………. (14-7)
Oleh karena WAl(m) = - WAg(m) , maka pers (22-6) dan (22-7) dpt digabung sbb:
WAl2 - WAl1 = - (WAg2 - WAg1 ) ………………….…………………………….…(14-8)
WAl2 = WL.XA2
WAl1 = WL.XA1
WAg2 = WG.YA2
WAg1 = WG.YA1
Masuk ke pers (22-8), diperoleh:
Analogi dengan persamaan (14-9), XA di setiap titik di kolom Absorber dapat dicari
dari persamaan berikut:
Garis operasi

## Slide 6
b) Aplikasi Neraca Massa Makroskopis dalam bentuk diferensial
(i). Menentukan kondisi interfacial
Dari persamaan 21.3-2 dan 21.3-3 (Bird) sebagai berikut :
a = interfacial area perunit packed volume of Tower
S = Cross sectional area of Tower
mol fraksi A pd fasa bulk cair dan gas ….(14-13)
xA0 mol fraksi A pada interfacial, untuk fasa cair dan gas
yA0

## Slide 7
Untuk larutan yang sangat encer, XA, xA dan YA , yA <<< 1.
Oleh karena maka kombinasi dari pers (14-11), (14-12)
dan ( 14-13) diperoleh :
(ii) Menentukan Tinggi Kolom
Dengan asumsi bahwa kx  f (komposisi), yaitu untuk larutan encer, maka tinggi kolom dapat dicari dengan persamaan berikut:
Atau Untuk larutan yang sangat encer :
…………………………………… (14-16)

## Slide 8
Problem 22-B
Kolom absorber digunakan untuk memisahkan 90% sikloheksana dari campuran sikloheksana –udara, menggunakan minyak ringan non-volatile :
(1)
(2)
(XA2)
WL
WG
(YaA2) Gas
Q=363 ft3/men
T=30oC
Sikloheksana =1% vol
Minyak
(XA1)
WL
sikloheksana = 0.3% mol
W=20 lbmol/jam
(YA1)
Wg
(Puap) sikloheksana pada 30 o C
=121 mmHg
Larutan sikloheksana dlm minyak
dianggap mengikuti hk Raoult
Pertanyaan: Hitung tinggi kolom
Absorber tersebut

## Slide 9
` a). Membuat garis operasi
(XA1,YA1)
(XA2,YA2)
GARIS OPERASI

## Slide 10
b). Membuat KURVA KESETIMBANGAN (XAo, YAo)
Dari Hukum Roult :
0 0.001 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 | 0 0.000999 0.001996 0.003984 0.005964 0.007937 0.009901 | 0 0.00659 0.01316 0.02628 0.03933 0.05234 0.06530 | 0 0.00663 0.01334 0.02699 0.04094 0.05523 0.06986

## Slide 11
c). Menentukan kondisi intefacial
Dari Persamaan 14-14 (Bird: 22.5-21):
Dibuat grafik YA vs XA  gambarkan GARIS OPERASI dan KURVA
KESETIMBANGAN, gambarkan garis peng-
hubung antara garis operasi dan kurva ke-
setimbangan dg slop –(kxa/kya).
Dari grafik diperoleh komposisi interface :
d). Menentukan Tinggi tower (dengan Persamaan 14-15)
Posisi | YA0 | XA0
Top (1) | 0.00093 | 0.0061
Bottom (2) | 0.00930 | 0.0646
dicari dg integrasi numeris

## Slide 12
YA | XAo-XA | 1/(YA-YAo) | Integrasi
0,001 | 0,00313 | 14200 | Dgn simp-son rule 29,7
0,002 | 0,0065 | 6800 | 
0,003 | 0,0099 | 4500 | 
0,004 | 0,0134 | 3320 | 
0,005 | 0,0168 | 2640 | 
0,006 | 0,0204 | 2180 | 
0,007 | 0,0240 | 1850 | 
0,008 | 0,0277 | 1600 | 
0,009 | 0,0316 | 1400 | 1,4
0,0101 | 0,0357 | 1244 | 
Total = 31,1
Integrasi numeris